## Slide 1: PETROLUL
Examenul de bacalaureat 2010 Proba de evaluare a competenţelor digitale – document de lucru
(Adaptat după Manualul de Chimie, clasa a X-a, Rodica Constantinescu, Maria-Luiza Popescu)

## Slide 2: Examenul de bacalaureat 2010 Proba de evaluare a competenţelor digitale – document de lucru
Primele cercetări legate de cunoaşterea compoziţiei petrolului românesc au fost iniţiate la sfârşitul secolului trecut de către Petru Poni (1841 - 1925) la Iaşi, care a izolat anumiţi termeni ai seriilor de hidrocarburi din petrol.
Petrolul este un amestec complex de hidrocarburi gazoase şi solide, dizolvate în hidrocarburi lichide. Hidrocarburile frecvent întâlnite în compoziţia petrolului aparţin în general seriei alcanilor, cicloalcanilor (naftene) şi arenelor.
Alchenele şi alchinele mai reactive lipsesc din petrol. Pe lângă hidrocarburile menţionate, în petrol mai apar şi compuşi organici cu oxigen, azot sau sulf, în cantităţi foarte mici.
Sulful trebuie îndepărtat în cursul prelucrării petrolului, deoarece prin ardere rezultă dioxid de sulf (un gaz coroziv).
În funcţie de locul zăcământului şi de condiţiile în care acesta s-a format, în compoziţia petrolului pot predomina una sau alta dintre aceste clase de hidrocarburi.
Notes: Bacalaureat 2010

## Slide 3: Examenul de bacalaureat 2010 Proba de evaluare a competenţelor digitale – document de lucru
Petrolul este :
  un lichid vâscos, de culoare brună, cu fluorescenţă verde-albăstruie, cu miros specific
  densitatea petrolului este mai mică decât a apei, variind între 0,800 şi 0,930 g/cm3
  este insolubil în apă, formând cu aceasta o emulsie
Cracarea
  Cracarea este procesul în care au loc ruperi ale unor legături simple C-C din alcani şi cicloalcani. Cracarea poate fi termică sau catalitică.
  Materiile prime folosite la cracarea termică sunt motorina şi păcura, iar produşii rezultaţi sunt alcani şi alchene inferioare, numite gaze de cracare, benzină de cracare şi cocs petrolier.
  Cracarea catalitică foloseşte în special motorina ca materie primă. Se obţin gaze de rafinărie, benzină mai bună decât cea obţinută prin cracarea termică şi cocs petrolier.
Ştiaţi că?
  În urma prelucrării complexe a petrolului se obţin circa 300 de produse.
  Metanul este principalul constituent al gazelor naturale.
  Gazele naturale, care însoţesc în general zăcămintele de petrol, sunt o sursă de materii prime pentru obţinerea de produse: îngrăşăminte, mase plastice, cauciuc cloroprenic, acetilenă, metanol, formaldehidă, solvenţi, hidrogen etc.